## Slide 1
Дәріс 6.
Жұмыс орындарын жарықтандыру мәселелері.
6.1.Жарықтың өлшем бірліктері. Өндірістік жарықтандыру түрлері.
6.2. Жұмыс орындарын жарықтандыру әдістері.
6.3. Электр қауіпсіздігі негіздері
6.4. Электр тоғының адам ағзасына әсері. Электр тоғы зақымынан қорғанудың техникалық әдістері.Электр тоғынан зардап шегушіге көрсетілетін алғашқы көмек.

## Slide 2
Өндірістік жарықтану – еңбек гигиенасының ең маңызды шамасы (СНж/еЕ ҚР 2.04.05 – 2002 (Табиғи және жасанды жарықтандыру). Жарықтылық сыртқы ортамен қатынаста ең маңызды рөл атқарады. Жарықтылық түсті және обьектінің көлемін ажыратуға көмектеседі. Сонымен қатар жұмысқа қабілеттілікті артады, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Жұмысшының психологиясына әсер етеді. Жарықтылық табиғи, күн сәулесімен пайда болатын және жасанды электршамдарынан пайда болатын болды.
Жарық – көрінетін сәулелердің электромагниттік спектрінің бір бөлігі болып табылады. Көздің әр участкіде көру спектрі әр түрлі. Толқын ұзындығы  және айналу жиілігі  спектрдің негізгі мінездемесі болып табылады. Олар бір – біріне тәуелді байланысқан: с/; с – жарықтың таралу жылдамдығы. 554 нм толқын ұзындығына тең жасыл түсті спектр аймағында ол максималды болады.
Жарықтылықтың сапасын бағалау үшін қолданылатын жарықтехникалық өлшемдерінің негізгілеріне мыналар жатады: жарық күші, жарықтылық, бейнелеу коэффициенті, жарықтың жарықтылығы және т.б.
Жарықтылық ағынының кеңістік қаттылығын бағалайтын өлшем жарық күші деп аталады.
Жарық күші І – бұл жарық ағынының Ф бұрышқа  қатынасына тең.
ІФ/, ω – кеңістіктегі таралу бұрышы. Өлшем бірлігі – Кандел. Жарық ағыны Ф Люменмен өлшенеді.
Ол сәуленің жарықтылық қуатымен сипатталады және адам көзімен, яғни оған түскен жарықпен бағаланады.Ф жарық ағынының жоғарғы қаттылығы Е жарықтылығы деп аталады. өлшем бірлігі люкс (лк) Е Ф/S, S – жарық ағыны түсетін деңгейдің ауданы.

## Slide 3
Сондықтан өндірістік жарықтылыққа төмендегідей талаптар қойылады:
жұмыс орнының жарықтылығы мен оның құрамы күннің жарығына жақын болуы тиіс;
жарықтылықтың деңгейі нормаға сай жұмыс жасауға жеткілікті дәрежеде болуы тиіс;
жарықтылық бірқалыпты және тұрақты болуы тиіс;
жарықтылықтың деңгейі шамадан тыс жоғары болса, жұмыс орнындағы заттарды жылтыратып, көзге кері әсер жасауы мүмкін.
Өндірістегі жарықтандыру екі түрлі жолмен, яғни табиғи және жасанды жарықтармен атқарылады. Табиғи жарықтандыру бөлмеде тікелей күн шуағынан, аспанннан түскен жарықтан болады.
Табиғи жарықтандыру бөлмеде терезе – жанынан жарықтандыру, фонарлар – жоғарыдан жарықтандыру, жанынан жарықтандыру және жоғарыдан жарықтандыру – құрама жарықтандыру болады. Табиғи жарықтандырудың деңгейі қысқа уақыт мезетінде тез өзгеретін болғандықтан ол жұмыс орнының жарықтылығымен емес, табиғи жарықтандыру коэффициенттерімен реттеледі, яғни табиғи жарықтылықтың деңгейі оның коэффициентімен бағаланады /е/. Мысалы: машина жөндеу жеберханасында 2-3, мал қораларында 2, қоймалар мен гараждарда 1-ге тең.
Табиғи жарықтылықтың нақты мөлшерін люксметр деген құралмен анықтайды. Жарық селеналық фотоэлементке түскен кезде электр қозғауыш күш пайда болады да гальванометрдің стрелкасын бұрады. Ол люкспен өлшенетін етіліп шкалаланған.
Табиғи жарықтылық коэффициенті бөлменің ішіндегі жарықтылықтың сырттағы жарықтылыққа қатынасына тең: Е= Еішкі/Есыртқы *100

## Slide 4
Жасанды жарықтандыру жалпы және құрама болуы мүмкін. Сонымен қатар жасанды жарықтандыру қызметтік және авариялық болуы мүмкін. Жұмыстық жарықтандыру кез – келген жағдайда жақсы жұмысты қамтамасыз етуді қалыптастырады, адамдар және транспорттардың жүруі үшін табиғи жарықтандырудың жетіспеген сәтінде қолданылады.
Авариялық жарықтандыру - бұл қызметтік жарықтандыру қатарынан шыққан жұмысты жалғастыру үшін қызмет етеді авариялық жарықтандыру кез–келген жағдайда, яғни негізгі жарықтандырудың аяқ астынан өшуі салдарынан жарылыс, өрт, адамдардың улануы, технологиялық процестердің бұзылуы, су және газ құбырлары жұмысының бұзылуы, көмекші пост және әр түрлі жүйелерді басқару пунктінің жұмысының бұзылуы болады.
Жасанды жарықтандыру есебі кезінде бөлменің, ондағы орта сипаттамаларын, орындалатын жұмыстың нақтылығын, жұмыс орындалатын жердің фонының және т.б. өлшемдерін ескеру қажет.
Жасанды жарықтандыру есебі мына сұрақтардың шешімімен қорытындыланады:
Жарық тарихшысының типін анықтау;
Жарықтандару жүйесін таңдау /жалпы және құрама/;
Светильниктің типін анықтау;
Светильниктер санын анықтау.

## Slide 5
Табиғи жарықтандыру күн сәулесін бүйірден түсіру , жоғарыдан түсіру және аралас болып бөлінеді. Бөлмені табиғи жарықтандырудың геометриялық мөлшерлеу мәні болып жарық түсетін ойық пен бөлме едені ауданы арасындағы қатынасты анықтау болып табылады. Ол әрине бөлменің пайдалану жағдайына байланысты. Өндірістік бөлмелер үшін – табиғи жарық коэффициенті е = F*n/f = 1/10
F – терезе ойығы ауданы, n – терезе саны, f – еденнің ауданы .
Ал табиғи жарықтандыруды техникалық өлшеу құралымен анықтауға мүмкіндік болғанда табиғи жарық коэффициенті: e= Ei/Ec *100% формуласымен анықталады.
Мұндағы Ei - бөлме ішіндегі нүктенің жарық шамасы, Ec – күн көзі берген сырттағы жарық шамасы.
Бұл жағдайда е табиғи жарық коэффициенті бөлмеге күн көзі берген жарық шамасының қанша пайызы түсіп тұрғанын көрсетеді. Өндірістік жарықтандыруды мөлшерлеу бойынша табиғи жарық коэффициенті мәні, жарықты түсіру әдісіне байланысты 0,5-тен 10 бірлік шамасында болуы керек. Ал жасанды жарықтандыруды мөлшерлеу – жарық шамасы (Е) люкспен көрсетіледі. Оның мөлшері көру жұмысының сипаттамасына (ең жоғарғы дәлдіктегі-I разряд , өте жоғары дәлдіктегі – II разряд, жоғарғы дәлдіктегі – III, орта дәлдіктегі – IV разряд , аз дәлдіктегі V разряд, жарық шығарылатын заттармен жұмыс кезінде VII және жалпы бақылау үшін дәлдіктегі - VIII) көретін нысанның размеріне (0,15 мм-ден 5 мм-ден артық) контраст, фон көрініске қарай беріледі.

## Slide 6
Жасанды жарық көздеріне: қыл-қызулы шамдар, люминесцентті (газоразрядты) шамдар пайдаланады.
Ғимарататтағы шамдардың орналасуына байланысты жарықтандыру:
*жеке жұмыс орнын жарықтандыру;
*жалпы бөлмені жарықтандыру;
*аралас жарықтандыру болып үшке бөлінеді.
Жарықты пайдалану мақсатына байланысты жарықтандыру: *жұмысшы жарықтандыру (нормаға сәйкес),
*апаттық жарықтандыру (апат кезінде адамдарды эвакуация жасау үшін немесе жұмысты уақытша жүргізе тұру үшін, норманың 15-20% құрайтын),
*кезекші жарықтандыру – норманың 25-30% құрайтын болып бөлінеді.

## Slide 7
Электр қауіпсіздігі – электр тоғының, электр доғасының, электр магнитті алаңның және тұрақты электрліктің қауіпті және зиянды әсерінен адамдарды қорғауды қамтамасыз ететін, құралдар мен техникалық және ұйымдық шаралар жүйесі. Электр тоғының тірі денеге әсерінің әр жақты немесе өзіндік сипаты бар. Адам организімінен өткен электр тоғының термиялық, электромагниттік, механикалық және биологиялық әсері болады. Электр тоғының адамға әсері. Тоқтың әсері термиялық, электролиттік және биологиялық болады.
Зақымдау түрі бойынша әсерлер келесілерге бөлінеді:
- электр жарақаттары - ұлпаларды жергілікті зақымдау (күйік, электр белгісі, терінің металлдануы);
- электр соққылары - адамның салмағына тоқтың әсер етуі;
Әсер ету дәрежесі бойынша келесілерге бөлінеді:
I дәрежесі – есінен танбайды, бірақ бұлшық еттері жиырылып қалады;
II дәрежесі – есінен танады, бұлшық еттері жиырылып қалады;
III дәрежесі – есінен танады, жүрек немесе тыныс алу әрекеттері бұзылады;
IV дәрежесі – клиниклық өлім, тыныс алмайды және қан айналымы тоқтайды.
Электр тоғынан зақымданудың алғашқы себептерін анықтайтын факторлар: I тоқ мәні (негізгі зақымдаушы фактор). Адам үшін өте қауіпті, өлімге алып келетін өндірістік тоқтың жиілігі 50Гц I = 100 мА.
Адам арқылы өтетін (U=220B, t = 50Γц) өндірісітік тоқтың жиілігінің сипатты мәні 3-ке бөлінеді:
- алғашқы сезімдері пайда болған, алғашқы сезілу 0,6-1,5 мА.
- кернеудегі (бұлшық еттердің тырысып қалуының салдарынан) тоқ өтетін бөлігінен ажырай алмайтын адамдардың, жіберілмейтін 10-15 мА, алғашқы сезілуі;
- жүрек бұлшық еттерінің талшықтарының (фибрилл) қысқауы нәтижесінде адамды өлімге алып келеді, кіре берістік фибирлляциялы 100 мА.

## Slide 8
Электр тоғының әсерінен адам екі түрлі жарақат алады:
1. Электр жарақат дегеніміз электр тоғының және электр доғасының әсерінен пайда болған зиянды айтады.
2. Электр соққы дегеніміз тірі ткандардың ретсіз жұмысын қоздыратын процесс.
Электр соққының әсерінен организм ткандары төрт түрлі патологиялық өзгерістерге ұшырайды:
1. Бұлшық еттердің тітіркенуі /тартылуы/ адам есінен танбайды.
2. Бұлшық еттердің тітіркенуі адам есінен танады, өздігінен босай алмайды.
3. Жарақаттануша есінен танып, тыныс және жүрек жұмысының жүйесібұзылады.
4. Клиникалық өлім.
Электрлік шок дегеніміз электр тоғының әсерінен болатын адам организміндегі жүйке рефлекторының өзгерісі.

## Slide 9
Электр тоғының зақымдаушы әсерлері /факторлары/:
1. Электр тоғының түріне байланысты: тұрақты және айнымалы.
2. Электр тоғының жиілігіне, Гц /f/ бізде айнымалы тоқ көзі /≈/ пайдаланылады да жиілігі 50 Гц, ал адам организміне қауіптісі 20-1000 Гц.
3. Электр тоғының күшіне байланысты, І, А, мА. Адам организміне әсер ететін ең кіші токтың мөлшері 0,5...1,5 мА, жібермейтін ток 10...15 мА, қауіпті ток 50 мА және одан жоғары.
4. Электр тоғының кернеуі, U,В, біз пайдаланатын электр көздерінде 127, 220, 380В болады, бұлардың бәрі тірі организмдерге қауіпті, қауіпсізі 12, 24, 36 В.
5. Тоқтың денеден өту уақытына байланысты t, c, уақыттың мөлшері 1...30 с болуы мүмкін.
6. Адам денесінің кедергісіне байланысты R, Ом. Адам денесінің кедергісі 100000...500 Ом арсында болады. Ескерту - тері диэлектрик, қан мен бұлшық еттер өткізгіш болып саналады.
7. Адамның электр тоғына жанасу түрінен, олар: бір фазалы, екі фазалы болуы мүмкін.
8. Қоршаған ортаның жағдайына байланысты: олар құрғақ болуы, ылғалды болуы, ионданған болуы мүмкін.
Тоқ көзінің қауптілігіне байланысты өнеркәсіп құрылыстары үшке бөлінеді:
1. Қауптілігі жоғары емес құрылыстар - іші құрғақ және диэлектрикалық едені бар құрылыстар /қосалқы бөлмелер, инкубаторлар т.б., қол шамы, 36 В.
2. Қауіптілігі жоғары құрылыстар – едені кірпіш, бетон, ағаш болады да, бір қауіпті өндіріс факторы болады, ол ылғалдылық 755 процент, 24 В.
3. Қауптілігі өте жоғары құрылыстар – екі өндіріс қаупі бар құрылыстар – жоғары ылғалдылық және зиянды заттар, қол шамы 12 В.
ГОСТ бойынша «электр қондырғыларының құрылысы» «ПУЭ» және «ЭВЛ электр қондырғыларын пайдалану тәртібі» ПТЗ т.б. құжаттар бойынша жүргізіледі.

## Slide 10
Бақылау сұрақтары:
1. Жарықтың негізгі көрсеткіштері қандай, адам ағзасына қандай әсерлері бар?
2. Жұмыс орындарын жарықтандыруға қандай санитарлық-гигиеналық талаптар қойылады?
3. Жұмыс орындарын жарықтандырудың қандай тәсілдерін бар?
4. Электр тоғының адамға әсері.
5. Электр тоғынан зардап шегушіге көрсетілетін алғашқы көмек.
Электр қондырғыларының қауіптілігін азайтудың мынадай техникалық түрлері бар:
1. Қос бейтараптандыру дегеніміз бір тоқ қабылдағыштағы екі оңашаландырылған бейтарап қондырғы, олардың біреуі - жұмысшы, екіншісі - қосымша болады. Олардың паспортында белгі болады. Бұндай белгі трансформаторларда кезігеді.
2. Потенциалды теңестіру дегеніміз жанасу және қадам аралық кернеулікті азайту әдісі.
3. Қорғау айыркы – тез іске қосылатын автоматтандырылған тоқ көзін айырғыш.
4. Кіші кернеулікті пайдалану әдісі – кішірейткіш трансформаторлар, түзеткіштер арқылы.
5. Тоқ көзіне қол жетпестігін қамтамасыз ету арқылы.
6. Жермен тұйықтандыру - әдейі істелген қорғағышты жермен тұйықтандыру арқылы. Жермен тұйықтандыру жанасу мен қадам аралық кернеулікті төмендетеді.
7. Нөлдік сыммен тұйықтандыру.
Электрлік тоғынан жарақат алған адамға көмек көрсетуші өзі тоқ көзіне түсіп қалмау жағын ойластырғаны абзал. Жарақаттанушыны тоқ көзінен ажырату. Жәбірденген адамды киімнен ұстап тоқ көзінен босатады. Тоқ көзінен босатқаннан кейін алғашқы көмек көрсету жолдарын қарастыру керек.