## Slide 1
Лекция № 9
Пожарная безопасность
Основы процессов горения и взрыва
Пожаровзрывобезопасность промышленных объектов
Классификация зданий и сооружений по пожарной безопасности

## Slide 2
К опасным факторам пожара относятся:
открытый огонь;
искры;
повышенная температура окружающей среды и предметов;
токсичные продукты горения; взрывы;
дым;
повышенная концентрация кислорода;
факторы, проявляющиеся в результате взрыва (ударная волна, пламя, обрушение конструкций).
Важнейшими параметрами пожаров, определяющими условия пожаротушения, являются пожарная нагрузка и скорость выгорания пожарной нагрузки.

## Slide 3
Основные причины возникновения пожара:
нарушение порядка хранения пожароопасных материалов;
нарушение технологических режимов работы оборудования,
вызывающих выброс горючих паров, газов, жидкостей;
нарушение правил эксплуатации электрического оборудования, эксплуатация его в неисправном состоянии;
неосторожное обращение с открытым огнем, газовыми приборами;
применение неисправных осветительных приборов, электропроводки и устройств, дающих искрение, замыкание и т. п.;
перегрузка электрических сетей; - самовозгорание веществ и материалов;
курение в неустановленных местах;
нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых

## Slide 4
Причины и опасность возникновения пожаров и взрывов
Опасные факторы пожара - пламя, искры, повышенная температура, токсичные продукты горения и термического разложения.
Источник зажигания – средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения (пламя спички, искры различного происхождения, тепловые проявления электрического тока, тепло нагревательных приборов, разряды статического электричества и т. п.)
Показатель пожарной опасности – величина, количественно характеризирующая какое-либо свойство пожарной опасности.

## Slide 5
Пожар - неконтролируемый процесс горения вне специального очага, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей.
Взрыв – мгновенная реакция окисления с выделением огромного количества теплоты и света. Взрыв сопровождается выделением энергии и образованием сжатых газов.
Процесс возникновения горения разделяется на несколько видов:
Вспышка
Воспламенение
самовоспламенение,
самовозгорание.

## Slide 6
Вспышкой называется мгновенное сгорание паров, газов, пыли и др. веществ, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температура вспышки – самая низкая температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются пары или газы, способные вспыхивать от источников зажигания, но для последующего горения скорость их образования недостаточна.
Возгорание – это возникновение горения под воздействием источника зажигания. При появлении пламени процесс возгорания переходит в процесс воспламенения. Минимальная температура, при которой возникает и продолжается горение, называется температурой воспламенения.
Самовозгорание – это возгорание горючей в результате резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящая к повышению ее температуры и возникновению горения при отсутствии источников зажигания. Если при самовозгорании образуется пламя, то это явление называется самовоспламенение. Горению вещества может предшествовать медленный процесс его окисления, причем в ряде случаев при окислении скорость выделения теплоты оказывается больше, чем скорость теплоотдачи в окружающую среду (например, через стенки сосуда), и тогда наступает горение.
Для горения характерны три типичных стадии:
возникновение;
распространение;
погасание.

## Slide 7
Классификация видов горения.
Горение – сложное, быстро протекающее химическое превращение, сопровождающееся выделением значительного количества тепла и ярким свечением. В большинстве случаев горение происходит в результате экзотермического окисления вещества, способного к горению (горючего), - окислителем (кислородом воздуха, хлором, закисью азота и др.). К горению относят и другие процессы, связанные с быстрым превращением и тепловым или цепным их ускорением: разложение взрывчатых веществ, озона; распад ацетилена и т.д. При пожарах и взрывах наблюдаются два вида горения: - полное горение происходит при наличии избыточного количества кислорода, необходимого для окисления; - неполное горение имеет место при недостаточном количестве кислорода.
В зависимости от агрегатного состояния горючего и окислителя различают три вида горения:
гомогенное горение газов и парообразных горючих веществ в среде газообразного окислителя;
гетерогенное горение жидких и твердых горючих веществ в среде газообразного окислителя;
горение взрывчатых веществ и порохов.
По скорости распространения пламени горение подразделяют на дефлаграционное (с латинского – сгорание дотла), протекающее с дозвуковыми скоростями, и детонацию, распространяющуюся со сверхзвуковыми скоростями (до 9 км/с). Дозвуковое горение подразделяется на ламинарное и турбулентное.

## Slide 8
В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП II-90 - 81) производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е.
Категория А (взрывопожароопасные производства) включает производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения в воздухе 10% (объемных) и менее, жидкости с температурой вспышки до 28 °С включительно, а также вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.
К категории Б (взрывопожароопасные производства) относятся производства, имеющие горючие газы с нижним концентрационным пределом воспламенения в воздухе больше 10% (объемных); жидкости с температурой вспышки свыше 28 до 61°С включительно;
Категория В (пожароопасные производства) — производства, имеющие жидкости с температурой вспышки свыше 61°С;
Категория Г — это производства, имеющие несгораемые вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; твердые вещества, жидкости и газы, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.
К категории Д относятся производства с непожароопасными технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии.
К категории Е относятся производства, где имеются горючие газы без жидкой фазы, а взрывоопасная пыль в таком количестве, при котором из неё могут образоваться взрывоопасные смеси в объеме превышающем 5% объема воздуха в помещении, в котором, по условиям технологического; вещества, способные взрываться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

## Slide 9
Меры по ограничению масштабов пожара.
Предотвращения развития пожаров и уменьшения последствий от них можно достигнуть следующими мерами:
- ограничением масштабов пожара;
обеспечением своевременной эвакуации людей при пожаре;
снижением задымления помещений и зданий в целом; - огнезащитой строительных конструкций. Распространение пожара может происходить по поверхности горючей нагрузки внутри здания и по строительным конструкциям;
в результате возникновения новых очагов в объеме здания, а также между зданиями и сооружениями.
В связи с этим при нормировании и проектировании предусматривается ряд строительных требований:
разделение зданий противопожарными стенками противопожарными перекрытиями на пожарные отсеки;
разделение зданий противопожарными перегородками на секции;
устройство противопожарных преград для или ограничения распространения огня по конструкциям, по горючим материалам (гребни, козырьки, пояса и др.);
устройство противопожарных дверей и ворот;
устройство противопожарных разрывов между зданиями.

## Slide 10
В качестве огнегасительных устройств применяются первичные средства пожаротушения и стационарные установки пожаротушения. Для локализации или ликвидации загорания на начальной стадии используются первичные средства пожаротушения. Первичные средства пожаротушения обычно применяют до прибытия пожарной команды.
Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы:
переносные и передвижные огнетушители;
пожарный кран;
пожарный инвентарь;
асбестовые и брезентовые покрывала для изоляции очага возгорания.
Пожарный инвентарь применяют на стадии развития пожара. Лом, топор, универсальный крюк используют для разрушения горящих конструкций, вскрытия путей эвакуации. Багор применяется для изъятия из зоны горения наиболее ценных вещей, удаления из нее горящих предметов. Асбестовые и брезентовые покрывала предназначены для изоляции очага горения от доступа воздуха, но применяются лишь при небольшом очаге горения. Ведра используются для огнегашения водой. Лопаты применяются для покрытия очага песком, землей.

## Slide 11
Пожарный щит. Для размещения первичных средств огнетушения в зданиях и помещениях устанавливают пожарные щиты, на которых размещают огнетушители и пожарный инвентарь (ломы, багры, топоры, ведра, покрывала). Рядом со щитом устанавливается ящик с песком и лопатами, а также бочка с водой объемом 200–250 л.
Пожарные щиты размещают в следующих случаях:
если помещения не оборудованы внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;
если на территории предприятий не имеется наружный противопожарный водопровод;
если наружные пожарные водоисточники удалены от зданий, наружных технологических установок предприятий на расстояние более 100 м.